| Высоковольтные источники постоянного напряжения |
| --- |
| Копелович Е.А., Новиков А.Ю., Разумов А.Г., Троицкий М.М., Флат Ф.А |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ЗАО НПП «ГИКОМ», НП «ОКБ развития высоких технологий» | Отд. 170 |
|  | Высоковольтные источники питания, обеспечивающие работу на линейную и нелинейную активную нагрузку. |
|  | Технические параметры: |
|  | Диапазон регулирования выходного напряжения: 0,5÷17кВ Выходной ток: 0,1÷4А Максимальная выходная мощность – 20кВт |
|  | Область применения: |
|  | Технологические и исследовательские установки, работающие при постоянном напряжении величиной единицы-десятки кВ |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Высокая надежность функционирования, высокие энергетические и массо-габаритные характеристики, удобство эксплуатации. |
| Источники используются в составе нескольких систем электропитания мощных СВЧ-приборов (гиротронов, магнетронов) |